Юра, готового чертежа у нас нет, вот на скорую руку набросал в общих чертах.

Высоту стенда мы сделали 1900 мм, больше у нас не помещалось в машину для транспортировки. Оказалось, что этого вполне достаточно, но можно  сделать и повыше, если есть желание. Материал для стоек – полая квадратная стальная труба, ширина 30 мм, уголки, на которых будут держаться лампы, мы сделали в размере 500 мм на 500 мм из полой стальной трубы шириной 20 мм, потом просто вставляем ее в трубу стойки и закрепляем. Мы это сделали следующим образом: к стойке приваривается гайка, затем уголок ставится на необходимую высоту и закрепляется болтом.

Ножки – тоже из 30-миллиметровой трубы, мы делали нижнюю опору 1000 мм, и распорки делали под углом 45 градусов, но для устойчивости можно сделать их и повыше. В начале и конце нижней опоры должны быть небольшие винтовые конструкции для регулирования высоты – так как стенды располагаются в один ряд, то без этих элементов небольшая неровность пола может испортить всю конструкцию. На картинке – просто гипотетический пример подобной конструкции.

Сзади для устойчивости можно прикрепить диагональные балки (необязательно), при этом там нужно чётко рассчитать размеры, чтобы хорошо закрепилось. В качестве альтернативы, можно просто для щита взять ДСП или OSB потолще (это будет тяжелее, но устойчивее).  Ширина должна быть минимум 12 мм, а можно и 15 мм. Мы делали щит размером 1250 на 1200 мм (исключительно потому, что ДСП-листы продаются в листах 2500х1200, и один разрез даёт нам 2 готовых элемента). Хотя строго говоря по правилам расстояние между стендами должно быть 1500 мм.

В стойках следует сделать отверстия для крепления к щиту и к уголкам, на которых держится свет, в нижней опоре – дырки для крепления ножек.

Большинство стоек должны иметь крепление к обоим щитам, которые держит эта стойка, но для крайних стоек из эстетических соображений можно сделать крепление с одной стороны. Сами крепления могут быть произвольной формы, с одним или двумя болтами к щиту.

Кроме того, по правилам ФДУ на каждый стенд нужно 2 источника света, кроме того необходимо много крепежа (болты, гайки и шайбы для крепления щита к стойке, для крепления лампы к уголку, для «ножек»), удлинители, бруски для броска.

Щиты мы оклеили ковролином. Игроки просили, чтобы цвет был мягкий, неагрессивный. В Украине как правило это голубой или светло-зелёный цвет.  Ткани нужно с нахлёстом по 50-100 мм с каждой стороны, лучше помимо клея закрепить края ткани на обратной стороне щита скобами. Кроме того, готовые металлоконструкции для хорошего внешнего вида и против коррозии мы окрасили.

Непосредственно изготовлением стендов занимался Вадим Леденёв, светом- Виталий Ромашко, если есть вопросы по конкретным деталям, маркам и т. д. – лучше спросить напрямую у них.

По свету вообще отдельный разговор. Вот что Виталик пишет:

[16:45:49] romashko_v: мы же покупали все отдельно

[16:46:48] romashko_v: прожектор, лампочки, провод ШВВП 2 Х 0,75  и вилку

[16:47:19] romashko_v: и все это самостоятельно скручивали

[16:47:54] romashko_v: процедура очень утомителльная и спокойно забирает от 6 до 8 часов работы на одного человека

[16:48:29] romashko_v: для того что бы понять, как это утомительно

[16:48:46] romashko_v: надо прожектор открутить, там 4 болтика

[16:49:05] romashko_v: открыть крышку и открутить крепление провода - 2 болтика

[16:49:35] Vladimir: итого 6 болтиков открутить и вкрутить на каждую лампу

[16:49:38] romashko_v: зачистить провод и соединить это к проводами прожектора

[16:49:46] romashko_v: на каждую лампу

[16:51:11] romashko_v: и 3 разных отвертки надо

[16:51:28] romashko_v: провода тоже крепятся с помощу спец крепления

[16:53:11] romashko_v: http://www.svetilkin.by/articles/params/17/ это провода в прожекторе крепятся с помощью такой штуки

[16:53:34] romashko_v: болты на 6 для крепления прожекторов между собой

[16:53:44] romashko_v: и все остальные были на 8

[16:54:57] romashko_v: после того как мы открутили 4 + 2 + 2 и закрепили провода, все это дело мы закручиваем

[16:55:02] romashko_v: потом надо сделать вилку

[16:55:20] romashko_v: отрутить 1 болт, потом 2 на крепление

[16:55:44] romashko_v: зачистить провод и закрепить это. и все это дело обратно закрутить

[16:56:33] romashko_v: и потом надо лампу вставить открутить и закрутить один болтик

[16:56:43] romashko_v: и если все работает, то это хорошо

[16:56:54] romashko_v: а если нет, то всю процедуру повторить)))

[16:58:01] romashko_v: если на каждую лампу тратить по 15-20 минут, то на 20 ламп потратится 5-7 часов

СТЕНД

Масштаб 1:20

Условные обозначения:

Сварка

Крепления щита к стойке (сзади щита, элементы крепежа привариваются к стойкам)